PROTOKOL O SKÚŠKE č. 084/2012

Zákazník - objednávateľ skúšok

| Objednávateľ: (meno a adresa) | Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna | Dátum odobratia vzorky: | 17.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmluva / objednávka: | 112/12/G | Dátum prevzatia vzorky: | 17.05.12 |
| Zákazka: | IGHP – Vsakovacie pomery IBV Záhumnie Krásna | Dátum vykonania skúšok od: | 18.05.12 |
| Počet vzoriek: | 1 | do: | 22.05.12 |
| Vzorku odobral: | GEOPOL PREŠOV s.r.o. | Dátum vystavenia protokolu: | 22.05.12 |

#### Výsledky skúšok

| P.č.: | 1 | Číslo vzorky: | 12/087 | Typ vzorky: | Podzemná voda | Chemický rozbor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie vzorky: | DV-2 |

| Meraná veličina / parameter / znak | Meracia jednotka | Výsledok skúšky | Metodický predpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dusičnany | mg/l | 0,47 | LCK |
| Amónne ióny | mg/l | 1,02 | LCK |
| Chloridy | mg/ | 31,3 | LCK |
| Sírany | mg/l | 102,5 | LCK |
| Železo | mg/l | 0,587 | LCK |
| Vápnik | mg/l | 60,2 | LCK |
| Horčík | mg/l | 35,3 | LCK |
| Celková tvrdosť | mmol/l | 7,54 | LCK |
| Reakci vody pH | - | 6,32 | STN ISO 10523 |
| Chem.spotreba kyslíka (Cr) | mg/l | 38,6 | LCK |
| Vodivosť | μS/cm | 372 | STN EN 27888 |
| Mineralizácia | mg/l | 568 | STN 83 0520-13 |
| Agresívny CO2 podľa Heyera | mg/l | 47,62 | STN EN ISO 9963-1 |

Popis skratiek použitých metód a meracie prístroje

| Skratka metódy | Názov metódy | Merací prístroj / zariadenie |
| --- | --- | --- |
| sonda | Terénne meranie | HQ40d |
| LCK | Kyvetový test LANGE | Spektrofotometer DR 2800 VIS |

| Protokol o skúške vyhotovil: | Mgr. Katarína Jusková | Schválil: | Ing. Pavel Polák |
| --- | --- | --- | --- |