ardyv form – Ing. Vladimír Vydra

IČO:    35 571 560

mobil:  0910 213 404

Juhoslovanská 7, 040 13 Košice, telefón / fax: 055 – 63 62 831

e-mail: ardyvform@extel.sk

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba:			INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA I.ETAPA

Miesto stavby:			Košice - Krásna

Okres:			Košice IV

Kraj:				Košický

Stupeň dokumentácie:	Projekt pre stavebné povolenie

Investor stavby:		Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna

Projektant:			ARDYV FORM, Ing. Vladimír Vydra, Juhoslovanská 7,

Košice

Stavebné objekty:  	SO 01 – Stavebná časť miestnych komunikácií

2. Všeobecne súvisiace normy

STN 01 3466		Výkresy cestných komunikácií

STN 73 6101		Projektovanie ciest a diaľnic

STN 73 6110		Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6114		Vozovky pozemných komunikácií

TS 0502		Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek

3. Základné údaje o stavbe

3.1. Úvod

Tento projekt pre stavebné povolenie rieši:

- komunikáciu s krytom z asfaltového betónu

- chodníky s krytom zo systémovej betónovej dlažby

Všetky časti projektu sú riešené v súlade s požiadavkami investora.

Konštrukčná dimenzia skladby komunikácie a spevnených plôch vychádza zo:

- skupiny dopravného zaťaženia

- druhu podkladu

- navrhovanej únosnosti podložia

- šírkových plošných usporiadaní plôch

#### 3.2. Východiskové podklady

- zameranie polohopisu a výškopisu

- súradnicový systém JTSK, výškový systém Balt p.v.

4. Stavebná časť

4.1. Komunikácia s krytom z asfaltového betónu

Navrhovaná sieť komunikácií je napojená v siedmich miestach na jestvujúce miestne obslužné komunikácie. Hlavná prístupová komunikácia je kolmo pripojená na severe riešeného územia stykovou križovatkou na ul. Rešov majer. Na západnej strane riešenej lokality budú napojené jestvujúce jednopruhové komunikácie Ortovická a Kladenská plynulým rozšírením na navrhované komunikácie. Štyri paralelné južné komunikácie budú napojené stykovými križovatkami na ul. Prašnú. Všetky navrhované komunikácie sú funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30.

Komunikácie sú navrhované obojsmerné dvojpruhové. Šírka pruhu komunikácií je 2,75 m. Priečny sklon komunikácií je jednostranný 2%-ný, plochy ciest a chodníkov budú odvodnené do sústavy uličných vpustov a následne do dažďovej kanalizácie.

Plocha komunikácií mimo zástavby pri chodníku bude ohraničená prevýšeným betónovým obrubníkom 250/150 mm (+10 cm), pri styku s terénom vetva A od ulice Rešov majer bude ohraničená obrubníkom 200/100 mm bez prevýšenia. Obrubníky pri výhľadových rodinných domoch budú po celej dĺžke komunikácie prechodové 150/200 mm s celkovým prevýšením voči nivelete cesty +8 cm. Cestné obrubníky budú osadené v betónovom lôžku C12/15.

Skladba vrstiev vozovky:

- 50 mm – asfaltový betón AC 11 O; I; STN EN 13108-1

- asfaltový postrek 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- 70 mm – asfaltový betón AC 22 L; I; STN EN 13108-1

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2

- 170 mm – cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1

- 180 mm  – štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126

- zhutnená pláň - požadovaný modul deformácie Edef2 ≥ 45 Mpa.

4.2. Chodníky s krytom z betónovej dlažby

Paralelne s navrhovanými komunikáciami sú riešené chodníky - jednostranné alebo obojstranné. Šírka chodníkov je 2,0 a 2,50  m. Sú vyspádované jednostranným priečnym sklonom (2%) smerom ku komunikácii.

Plocha chodníkov bude ohraničená z vonkajšej strany neprevýšeným betónovým obrubníkom 200/100 mm, osadeným v betónovom lôžku C12/15, po prípade ohraničujúcou spevnenou podmurovkou oplotenia súkromnej parcely, čo nie je súčasťou tohto projektu.

Skladba vrstiev chodníkov:

- 60 mm – betónové dlažobné tvarovky STN EN 1338 - 200/200 mm, farba sivá

- 40 mm – ložná vrstva z drveného kameniva 2/4 mm STN EN 13242

- 120 mm – cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1

- 150 mm  – štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126

- zhutnená pláň 96% PS

5. Zatriedenie odpadov podľa katalógu odpadov (vyhláška MŽP č.284/2001 Z.z.)

15 01		OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 01	obaly z papiera a lepenky								O

15 01 02	obaly z plastov									O

15 01 03	obaly z dreva									O

17 01		BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01	betón											O

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako

uvedené v 17 01 06									O

17 03		BITUMÉNOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 02	bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01					O

17 05		ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PlôCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03				O

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05					O

6. Poznámky

- pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske vedenia a siete za účasti ich majiteľov

- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sa na tento druh výstavby vzťahujú z Vyhlášky č.374/90Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich a novovybudovaných inžinierskych sietí podľa platných STN a pokynov ich majiteľov

- zemné práce je možné realizovať nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami iba ručným spôsobom po zameraní a vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí

v Košiciach, 05/2014

vypracoval: Ing. Vladimír Vydra